| CHZK-2088标准型压力变送器 |
| --- |
| ●测量范围：0～0.1bar到0～600bar |  |
| ●多种认证可选 |  |
| ●防护等级高IP67 |  |
| ●超低温度漂移影响 |  |
| ●典型运用：石油、化工、电力、冶金等工业流程控制 |  |
| 尺寸图 |
| 主要技术参数 |
| 量程范围 | 表压：0～0.1bar至0～600bar，负表压、绝压、密封压可约定 |
| 过载范围 | 满量程的1.5倍（典型值）—具体参数可索取 |
| 精度等级 | 0.25%F.S.，0.5 %F.S |
| 工作电压 | 12~30VDC，24VDC |
| 输出信号 | 4～20mA，0～10mA，1～5VDC，0～10VDC，0～5VDC，可约定 |
| 温度范围 | 补偿温度 | 介质温度 | 环境温度 | 储存温度 |
|  | 0～50℃,-10～80℃，可约定 | -25～85℃ | -30～85℃ | -40～125℃ |
| 温度影响 | 0.02%F.S./℃(典型值)—具体参数可索取 |
| 电气连接 | DIN，接线端子，可约定 |
| 防护等级 | IP65，IP67 |
| 螺纹接口 | M20*1.5外螺纹，G1/2外螺纹，G1/4外螺纹，可约定 |
| 抗振动性 | 20g，20～5000HZ |
| 抗冲击性 | 100g，11ms |
| 外壳材质 | SUS304不锈钢 |
| 使用寿命 | ﹥1×108压力循环 |